ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для проектирования однокамерной трубчатой печи

|  | Владелец |  |
| --- | --- | --- |
|  | Предприятие |  |
|  | Местонахождение |  |
|  | Климатические условия |  |  |
|  | Температура наружного воздуха средняя за год |  |
|  | Температура наружного воздуха самой холодной 5-дневки |  |
|  | Ветровой район установки |  |
|  | Сейсмичность района установки |  |
|  | Установка |  |
|  | Количество печей (камер) |  |  |
|  | Назначение |  |
| 7.1. | Новая печь |  |  | Реконструируемая печь |  |  |
|  | Теплопроизводительность, Гкал/час |  |  |
|  | Нагреваемый продукт : |  |
| 8.1. | Расход, т/час : | Мин. |  | Номин. |  | Макс |  |
| 8.2. | Температура, (С | Вход |  | Выход |  |
| 8.3. | Давление, ати | Вход |  | Выход |  |
| 8.4. | Доля отгона | Вход |  | Выход |  |
| 8.5. | Фракционный состав : | Стандарт |  |
|  | Химический состав : | Вес. % |  | Об. % |  |
| 8.6. | Физико-химические свойства : |
| 8.6.1. | Плотность, кг/м3 |  |  |  |
| 8.6.2. | Вязкость | Единицы измерения |  |
|  | Т, (С |  |  |  |  |  |
|  | Значение |  |  |  |  |  |
| 8.6.3. | Содержание серы, % масс. |  |  |
|  | Топливо | Газообразное |  |  |  | Жидкое |  |  |  |
| 9.1. | Соотношение газ / жидкость, % масс. |  |  |
| 9.2. | Газообразное топливо : |  |
| 9.2.1. | Низшая теплотворная способность, ккал/кг |  |
| 9.2.2. | Состав, % | Объемн. |  |  |  | Масс. |  |  |  |
| 9.2.3. | Параметры : | Т, (С |  | Р, ати |  |
| 9.3. | Жидкое топливо : |  |
| 9.3.1. | Низшая теплотворная способность, ккал/кг |  |
| 9.3.2. | Плотность при рабочих условиях, кг/м3 |  |
| 9.3.3. | Вязкость при рабочей температуре | Ед. изм. |  | Знач. |  |
| 9.3.4. | Параметры : | Т, (С |  | Р, ати |  |
| 9.3.5. | Содержание, % масс.: | Н2О |  | S |  | Зольн. |  |
| 9.3.6. | Количество распыляющего пара, кг пара/кг топлива |  |
| 9.3.7. | Температура и давление распыляющего пара |  | (С |  | ати |
| 10. | Требования КИПиА |  |
| 11. | Схема отвода дымовых газов | Существ. |  | Вновь проект. |  |
|  | Минимально допустимая высота дымовой трубы из условий рассеивания : |  |  |
|  |  | м |  |
| 12. | Узел утилизации тепла дымовых газов |
| Котёл-утилизатор |  | Воздухопод. |  | Отсутств. |  | Другое |  |
| 13. | Дополнительные устройства: | Пароперегреватель |  |  |  |
|  | Другое |  |
| 13.1. | Расход пара в пароперегреватель, кг/ч |  |  |
| 13.2. | Т пара в перегревателе, (С: | Вход |  | Выход |  |
| 13.3. | Р пара в перегревателе, ати | Вход |  | Выход |  |
| 14. | Дополнительные требования |  |